## Slide 1: 计算机组成原理 —— 作业解答
浙江工业大学
计算机学院

## Slide 2: 第三章
1、(1)220*32位/8位=222B=4MB
(2)4MB/(512K*8位)=8片
4片512K*8位的芯片采用位扩展方式连接，扩展为512K*32位，
两组512K*32位采用字扩展方式连接，扩展为1024K*32位的存储器
(3)地址分配与片选逻辑

## Slide 3
存储空间分配：
芯片容量 | 芯片地址 | 片选信号 | 片选逻辑
512K*32 | A18~A0 | CS0 | A19
512K*32 | A18~A0 | CS1 | A19
A19A18…A0 | 芯片 |  |  | 
0 0 … 0 0 1 … 1 | 512K*8 | 512K*8 | 512K*8 | 512K*8
1 0 … 0 1 1 … 1 | 512K*8 | 512K*8 | 512K*8 | 512K*8
需1位地址做芯片选择

## Slide 4: 第三章
2、(1)（64K*32位）/(16K*8位)=4*4=16片
4片16K*8位的芯片采用位扩展方式连接，扩展为16K*32位，
4组16K*32位采用字扩展方式连接，扩展为64K*32位的存储器
地址分配与片选逻辑

## Slide 5
存储空间分配：
A15A14A13…A0 | 芯片 |  |  | 
0 0 0 … 0 0 0 1 … 1 | 16K*8 | 16K*8 | 16K*8 | 16K*8
0 1 0 … 0 0 1 1 … 1 | 16K*8 | 16K*8 | 16K*8 | 16K*8
1 0 0 … 0 1 0 1 … 1 | 16K*8 | 16K*8 | 16K*8 | 16K*8
1 1 0 … 0 1 1 1 … 1 | 16K*8 | 16K*8 | 16K*8 | 16K*8

## Slide 6
片选逻辑：
芯片容量 | 芯片地址 | 片选信号 | 片选逻辑
16K*32 | A13~A0 | CS0 | A15A14
16K*32 | A13~A0 | CS1 | A15A14
16K*32 | A13~A0 | CS2 | A15A14
16K*32 | A13~A0 | CS3 | A15A14
需2位地址做芯片选择，故需2：4译码器生成片选信号

## Slide 7
CS
WE
16K*32
D0-D31
CS
WE
16K*32
D0-D31
地址线A13
A0
数据线D0-D31
R/W
CS
WE
16K*32
D0-D31
CS
WE
16K*32
D0-D31
译码器
地址线A15
A14
00
01
10
11
重点：数据线A0-15，A0-13为片内选址，A15A14为片选信号；数据线D0-31，为双向箭头线；译码器可以用与门或者与非门代替

## Slide 8
(2)假设16K*8位的DRAM芯片采用128行*128列的存储元矩阵。若采用集中式刷新方式，则刷新一次所需的时间为128*0.5us=64us，在这期间不能进行读写操作，这显然与题中所述CPU在1us内至少要访问一次相违背，因此无法采用集中刷新方式；若采用分散式刷新，则每读/写一次刷新一次，使得读/写周期增加到1us，即在1us的时间内CPU只能访存一次，也不太合适。
故采用异步刷新方式，即利用最大刷新间隔。假设最大刷新间隔为2ms，则两次刷新的最大时间间隔为：2ms/128行=15.6us
第三小问不做

## Slide 9: 第三章
3、(1)（1024K*32位）/(256K*16位)=8片
2片256K*16位的芯片采用位扩展方式连接，扩展为256K*32位，
4组256K*32位采用字扩展方式连接，扩展为1024K*32位的存储器
地址分配与片选逻辑

## Slide 10
存储空间分配：
A19A18A17…A0 | 芯片 | 
0 0 0 … 0 0 0 1 … 1 | 256K*16 | 256K*16
0 1 0 … 0 0 1 1 … 1 | 256K*16 | 256K*16
1 0 0 … 0 1 0 1 … 1 | 256K*16 | 256K*16
1 1 0 … 0 1 1 1 … 1 | 256K*16 | 256K*16

## Slide 11
片选逻辑：
芯片容量 | 芯片地址 | 片选信号 | 片选逻辑
256K*32 | A17~A0 | CS0 | A19A18
256K*32 | A17~A0 | CS1 | A19A18
256K*32 | A17~A0 | CS2 | A19A18
256K*32 | A17~A0 | CS3 | A19A18
需2位地址做芯片选择，故需2：4译码器生成片选信号

## Slide 12
CS
WE
256K*32
D0-D31
CS
WE
256K*32
D0-D31
地址线A17
A0
数据线D0-D31
CS
WE
256K*32
D0-D31
CS
WE
256K*32
D0-D31
译码器
地址线A19
A18
00
01
10
11
R/W