## Slide 1: 第二章 运算方法和运算器
2.1数据与文字的表示
2.2定点加法、减法运算
2.3定点乘法运算
2.4定点除法运算
2.5定点运算器的组成
2.6浮点运算与浮点运算器
返回

## Slide 2: 2.2 定点加法、减法运算
2.2.1补码加减法
2.2.2溢出检测
2.2.3基本的加法和减法器
2.2.4十进制加法器

## Slide 3: 2.2.1补码加减法
补码加法： [X+Y]补 = [X]补 + [Y]补
补码减法： [X-Y]补 = [X]补 -[Y]补= [X]补 + [-Y]补
补码运算的基本规则
  参加运算的各个操作数均以补码表示，运算结果仍以补码表示
  符号位和数值位一样参加运算
  若求和，将两补码直接相加，得两数之和的补码；若求差，则将减数变补(由[Y]补求[-Y]补)，然后与被减数相加，得两数之差的补码

## Slide 4: [ｘ]补＋[ｙ]补＝[ｘ＋ｙ]补证明
假设︱ｘ︱﹤1, ︱ｙ︱﹤1, ︱ｘ＋ｙ︱﹤1
现分四种情况来证明
  (1)ｘ﹥0,ｙ﹥0,则ｘ＋ｙ﹥0
  [ｘ]补=x, [ｙ]补=y, [ｘ＋ｙ]补=x+y
  所以等式成立.
  (2)ｘ﹥0,ｙ﹤0,则ｘ＋ｙ>0或ｘ＋ｙ<0
  [ｘ]补=x, [ｙ]补=2+y,
  [ｘ]补＋[ｙ]补=x+ 2+y
  当ｘ＋ｙ>0时,2 ＋ (ｘ＋ｙ) > 2,进位2必丢失,又因(ｘ＋ｙ)>0，
  故 [ｘ]补＋[ｙ]补＝ｘ＋ｙ＝[ｘ＋ｙ]补
  当ｘ＋ｙ<0时,2 ＋ (ｘ＋ｙ) < 2,又因(ｘ＋ｙ)<0，
  故 [ｘ]补＋[ｙ]补＝2＋(ｘ＋ｙ)＝[ｘ＋ｙ]补
  所以上式成立

## Slide 5: [ｘ]补＋[ｙ]补＝[ｘ＋ｙ]补证明
  (3)ｘ<0,ｙ>0,则ｘ＋ｙ>0或 ｘ＋ｙ<0
  这种情况和第2种情况一样,把ｘ和ｙ的位置对调即得证。
  (4)ｘ<0,ｙ<0,则ｘ＋ｙ<0
相加两数都是负数,则其和也一定是负数。
∵[ｘ]补＝2＋ｘ, [ｙ]补＝2＋ｙ
∴[ｘ]补＋[ｙ]补＝2＋ｘ＋2＋ｙ＝2＋(2＋ｘ＋ｙ)
上式右边分为”2”和(2＋ｘ＋ｙ)两部分.既然(ｘ＋ｙ)是负数,而其绝对值又小于1,那么(2＋ｘ＋ｙ)就一定是小于2而大于1的数,进位”2”必丢失.又因(ｘ＋ｙ)<0, 所以[ｘ]补＋[ｙ]补＝2＋(ｘ＋ｙ)＝[ｘ＋ｙ]补

## Slide 6: 2.2.1补码加减法
  例 x=-0.1011,y=0.0111
  [x]补=1.0101 [y]补=0.0111
  [x+y]补=[x]补+[y]补=1.0101+0.0111=1.1100
  x+y=-0.0100
  例 x=+0.11011,y=-0.11111
  [x]补=0.11011 [y]补=1.00001 [-y]补=0.11111
  [x-y]补=[x]补+[-y]补=1.11010

## Slide 7: 2.2.1补码加减法
补码运算例题
2) X= –3
Y= –2
X补 = 1 1101
Y补 = 1 1110
1 1011
1) X=3
Y=2
X补 = 0 0011
Y补 = 0 0010
0 0101
（+5补码）
（-5补码）
3) X= 4
Y= –5
X补 = 0 0100
Y补 = 1 1011
(-Y)补 = 0 0101
0 1001
（+9补码）
4) X= –4
Y= 5
X补 = 1 1100
Y补 = 0 0101
(-Y)补 = 1 1011
1 0111
（–9补码）
1
自然丢失
1
自然丢失
X + Y
X - Y

## Slide 8: 2.2.1补码加减法
补码运算例题
2) X= –10
Y= –7
X补 = 1 0110
Y补 = 1 1001
0 1111
1) X=10
Y=7
X补 = 0 1010
Y补 = 0 0111
1 0001
（-15补码）
（15补码）
1
自然丢失
正溢出：运算结果大于机器所能表示的最大正数；
负溢出：运算结果小于机器所能表示的最小负数
正溢出
负溢出

## Slide 9: 2.2.2 溢出的检测
根据两个操作数的符号与结果的符号判别
    OVR = Af Bf Sf + Af Bf Sf
根据两数相加时产生的进位判别
    OVR = Cf Cn + Cf Cn = Cf Cn
采用变形补码运算（两位符号位）
[X]变形补= X 0≤X<1
4+X -1≤X<0
[X]变形补= X 0≤X<2n
2n+2+X -2n≤X<0
+

## Slide 10: 2.2.2 溢出的检测
变形补码运算
（1）3+2：
Sf1 Sf2 = 00 结果为正，无溢出
00 0011
00 0010
00 0101
（2）10+7：
00 1010
00 0111
01 0001
（3）-3+(-2)：
11 1011
11 1101
11 1110
（4）-10+(-7)：
10 1111
11 0110
11 1001
Sf1 Sf2 = 01 结果为正溢出
Sf1 Sf2 = 11 结果为负，无溢出
Sf1 Sf2 = 10 结果为负溢出
OVR = Sf1 Sf2 + Sf1 Sf2 = Sf1 Sf2
+

## Slide 11: 作业
书本第63页，5、6
补充：
  1、已知X和Y,试用它们的变形补码计算出X+Y,并指出结果是否溢出
  1) X= 0.11011， Y= 0.11111
  2) X= -0.10110， Y= -0.00001
  2、已知X和Y,试用它们的变形补码计算出X-Y,并指出结果是否溢出
  1) X= 0.11011， Y= -0.11111
  2) X= 0.10111， Y= 0.11011