## Slide 1: 第五章 中央处理器
返回

## Slide 2: 第五章 中央处理器
5.1CPU功能和组成
5.2指令周期
5.3时序产生器
5.4微程序控制器及其设计
5.5硬布线控制器及其设计
5.6传统CPU
5.7流水CPU
5.8RISC的CPU
5.9多媒体CPU

## Slide 3: 5.6 传统CPU
5.6.1Intel 8088
5.6.2 IBM370

## Slide 4: 5.6.1Intel 8088
Intel 8088
  1979年
  16位

## Slide 5: 5.6.2 IBM370
IBM370 CPU
  1972年
  32位
  ALU的三个功能部件
  寄存器结构
  CPU控制状态
    管态
    目态

## Slide 6: 5.7 流水CPU
Enslow统计过：
  1965~1975间，反映器件性能级延迟大约为原来的1/10，而反映计算机系统性能之一的平均指令时间为1%。
  结论：同一时期计算机系统性能比器件性能提高的速度快得多
促使计算机性能提高的因素除了器件性能得提高外还有哪些呢？？

## Slide 7: 5.7 流水CPU
5.7.1并行处理技术
5.7.2流水CPU的结构
5.7.3流水线中的主要问题
5.7.4 Pentium CPU

## Slide 8: 5.7.1并行处理技术
并行性（Parrelism）概念
    问题中具有可以同时进行运算或操作的特性
    例：在相同时延的条件下，用n位运算器进行n位并行运算速度几乎是一位运算器进行n位串行运算的n倍（狭义）
（广义）含义
  只要在同一时刻（同时性）或在同一时间间隔内（并发性）完成两种或两种以上性质相同或不同的工作，他们在时间上相互重叠，都体现了并行性

## Slide 9: 5.7.1并行处理技术
三种形式
  时间并行（重叠）：让多个处理过程在时间上相互错开，轮流使用同一套硬件设备的各个部件，以加快硬件周转而赢得速度，实现方式就是采用流水处理部件
  空间并行（资源重复）：以数量取胜
    它能真正的体现同时性
    LSI和VLSI为其提供了技术保证
  时间+空间并行
    Pentium中采用了超标量流水线技术

## Slide 10: 5.7.2流水CPU的结构
    流水计算机的系统组成
      存储器体系：主存采用多体交叉存储器；Cache
      流水方式CPU：指令部件、指令队列、执行部件
        指令流水线
        指令队列：FIFO
        执行部件：可以有多个采用流水线方式构成的算术逻辑部件构成，可以将定点运算部件和浮点运算部件分开。

## Slide 11: 5.7.2流水CPU的结构
流水线CPU时空图
  IF（Instruction Fetch取指）
  ID（Instruction Decode指令译码）
  EX（Execution执行）
  WB（Write Back写回）

## Slide 12: 5.7.2流水CPU的结构
流水CPU
非流水CPU

## Slide 13: 5.7.2流水CPU的结构

## Slide 14: 5.7.2流水CPU的结构
具有两条以上的指令流水线
上图中流水线满载时，每一个时钟周期可以执行2条指令
采用时间和空间并行技术

## Slide 15: 5.7.2流水CPU的结构
流水线（Pipelining）的分类
  按级别分为
    指令流水线
    算术流水线
    处理机流水线（宏流水线）

## Slide 16: 5.7.3流水线中的主要问题
  瓶颈问题（流水线中有速度慢的段）
    再分成几个段
    用资源重复的方法也可以解决
  资源相关：多条指令进入流水线后在同一时钟周期内争用同一功能部件。
    解决办法：后边指令拖一拍再推进；增设一个功能部件

## Slide 17: 5.7.3流水线中的主要问题
数据相关
例：两条指令发生数据相关冲突RAW(Read After Write)
ADD R1, R2, R3 R2+R3-->R1
SUB R4, R1, R5 R1-R5-->R4
AND R6, R1, R7 R1^R7-->R6

## Slide 18: 5.7.3流水线中的主要问题
  数据相关
    RAW(Read After Write)
      后面指令用到前面指令所写的数据
    WAW(Write After Write)
      两条指令写同一个单元
      在简单流水线中没有此类相关，因为不会乱序执行
    WAR(Write After Read)
      后面指令覆盖前面指令所读的单元
      在简单流水线中没有此类相关
    解决办法：
      可以推后后继指令对相关单元的读操作
      设置相关的直接通路（Forwarding）

## Slide 19
【例4】流水线中有三类数据相关冲突：写后读（RAW）相关；读后写（WAR）相关；写后写（WAW）相关。判断以下三组指令各存在哪种类型的数据相关。
（1）I1 ADD R1，R2，R3 ；（R2）+（R3）->R1
I2 SUB R4，R1，R5 ；（R1）-（R5）->R4
（2）I3 STO M（x），R3 ；（R3）->M(x)，M(x)是存储器单元
I4 ADD R3，R4，R5 ；（R4）+（R5）->R3
（3）I5 MUL R3，R1，R2 ；（R1）×（R2）->R3
I6 ADD R3，R4，R5 ；（R4）+（R5）->R3
解：
第（1）组指令中，I1指令运算结果应先写入R1，然后在I2指令中读出R1内容。由于I2指令进入流水线，变成I2指令在I1指令写入R1前就读出R1内容，发生RAW相关。
第（2）组指令中，I3指令应先读出R3内容并存入存储单元M（x），然后在I4指令中将运算结果写入R3。但由于I4指令进入流水线，变成I4指令在I3指令读出R3内容前就写入R3，发生WAR相关。
第（3）组指令中，如果I6指令的加法运算完成时间早于I5指令的乘法运算时间，变成指令I6在指令I5写入R3前就写入R3，导致R3的内容错误，发生WAW相关。

## Slide 20: 5.7.3流水线中的主要问题
  控制相关
    引起原因：转移指令
    解决办法：延迟转移法，转移预测法

## Slide 21: 5.7.3流水线中的主要问题

## Slide 22: 5.7.4 Pentium CPU
Pentium CPU （第一代）
  1989年初0.8um工艺，310万晶体管
  有60M和66MHz外频两种版本
  5V电压，功耗20W
  超标量流水线结构
    486有一条流水线
    Pentium有U和V两条指令流水线
      U流水线可以执行所有的整数和浮点指令
      V流水线可以执行简单的整数和FXCH浮点指令
  双重分离式Cache，减少了等待和搬移数据时间
  32位CPU，外部数据总线宽度为64位，外部地址总线宽度为36位

## Slide 23: 5.7.4 Pentium CPU
  非固定长度指令格式，9种寻址方式，191条指令，兼具有RISC和CISC特性，不过我们还是将其看成CISC
  SL电源管理技术
  提供了更加灵活的存储器寻址结构，可以支持传统的4k大小的页面，也可以支持4M大小的页面
  动态转移预测技术
  Pentium结构图
    MESI（Modified Exclusion Share Invalid）
    BTB（Branch Target Buffer）
    TLB（Translation Lookaside Buffer）

## Slide 25: 5.8 RISC CPU
特点
    （采用流水线技术）
    简单而统一格式的指令译码；
    大部分指令可以单周期执行
    只有LOAD/STORE可以访问存储器
    简单的寻址方式
    采用延迟转移技术
    采用LOAD延迟技术
    三地址指令格式
    较多的寄存器
    对称的指令格式
    其他。。。。（见书）

## Slide 26: 5.8 RISC CPU
实例 MC88110
  CPU结构框图（见下图）
    12个执行功能部件
    3个Cache（指令，数据和目标指令）
    两个寄存器堆（通用寄存器堆、扩展寄存器堆）
    六条80位宽的内部总线

## Slide 27: MC88110 CPU结构框图

## Slide 28: MC88110的指令流水线
超标量流水线CPU
  F&D：取指和译码段需要一个时钟周期，
  EX：执行段，大都只需要一个时钟周期，
  WB：写回段，只需要时钟周期的一半
  采用了直接通路（Forwarding）技术
F&D | EX | WB

## Slide 29
指令动态调度策略
  按序发射
    取两条指令，配对发送，一个周期可以有两条指令执行完毕
    如下图：

## Slide 30
第一条指令由于资源相关或数据相关,则这两条指令都不发射
若第一条指令能发射,第二条不能发射,只发射第1条指令到EX段,第二条指令等待并新取一条指令与之配对等待发射

## Slide 31: 5.8 RISC CPU
几个问题：
  怎样判断能否发射呢?
    可以采用计分牌的方法
  如何保证按序完成？
    FIFO指令队列
  如何对待控制相关（转移指令）？
    采用延迟转移法和目标指令cache法

## Slide 32: 5.8 RISC CPU
计分牌：
  计分牌是一个位向量、每一位对应寄存器堆中的一个寄存器。
  指令发射时，目的寄存器在计分牌中相应位为1；写回后清0
  判断指令可否发射的条件是：
    该指令的所有目的寄存器、源寄存器在向量位中对应的位都为0
    否则，等待这些位清除

## Slide 33: 5.8 RISC CPU
FIFO队列
  FIFO队列称为历史缓冲器，每当一条指令发射后，副本传入FIFO队列队尾
  只有当前面的指令执行完毕，才到达队首，
  执行完毕后，离开队列

## Slide 34: 5.8 RISC CPU
延迟转移法
  可选
  如果采用延迟转移选项，则转移指令后的转移延迟时间内指令被发射
  否则，指令照常发送
指令Cache（TIC）法
  是一个32位的全相联Cache，用来保存转移路径的前两条指令

## Slide 35: 5.8 RISC CPU
例5 超标量流水线结构如下

## Slide 36: 5.8 RISC CPU
I1 LDA R1, A
I2 ADD R2, R1
I3 ADD R3, R4
I4 MUL R4, R5
I5 LDA R6, B
I6 MUL R6, R7
画出按序完成各段推进情况图
画出按序完成流水线时空图
RAW
WAR
WAW

## Slide 37: 5.8 RISC CPU
I6

## Slide 38
5.8 RISC CPU

## Slide 39: 5.9 多媒体 CPU
多媒体概念
  指利用计算机来综合、集成地处理文字、图形、图象、声音、视频、动画等媒体，从而形成的一种全新的信息传播和处理的计算机技术。主要特征：
    信息表示的数字化
    处理的集成性
    系统的交互性

## Slide 40: 5.9 多媒体 CPU
主要技术问题
  压缩和解压缩技术
    静态
      640*480的256色图象约占640*480*1B=307200B＝300K
      640*480的24Bit彩色图象约占640*480B*3=921600B=900K
    动态
      每秒钟30桢（播放256色）
      则每秒钟处理300K*30=9M，而ISA总线的传输率只有5MBPS
    结论：多媒体信息量大，给信息处理和传输带来了困难

## Slide 41: 5.9 多媒体 CPU
    解决方法：
      压缩技术
        JPEG（Joint Photographic Experts Group
        MPEG（Moving Picture group）
      软件技术
        多媒体OS
        多媒体处理软件
      硬件技术
        MMX（多媒体扩展技术）
        动态执行技术

## Slide 42: 5.9 多媒体 CPU
MMX（多媒体扩展技术）
  MMX是Intel为增强处理器的多媒体能力而提出的解决方案，它是57个多媒体指令集合。这些指令是为高效地处理视频、声音和图形数据而专门设计的
  Intel使用SIMD(单指令流，多数据流)过程来实现这些多媒体指令。

## Slide 43: 5.9 多媒体 CPU
  多媒体和通信应用中经常使用重复运行的循环，这些循环只占程序代码的10%或更少，却要占用多达90%的执行时间。
    SIMD允许一条指令在多个数据上进行相同的操作。由于循环是打乱CPU内部流水线，降低CPU执行效率的一个重要因素，
  MMX指令，减少了循环，能大大提高原来存在大量计算性循环的视频、声音和图象等多媒体应用的性能。

## Slide 44: 5.9 多媒体 CPU
  MMX指令处理的数据类型称作分组数据(packet data)，每个分组数据总是64位的。
    8个字节
    4个16位字
    2个32位双字
    一个64位数据

## Slide 45: 5.9 多媒体 CPU
  MMX一次可以计算64位数据，而Intel处理器上的通用寄存器是32位的，因此它借用浮点运算器80位的寄存器来存放数据。
  虽然借用了浮运算器的寄存器，但数据的处理或运算并不是在浮点运算器中进行，而是在专门的整数处理单元中进行。
    8个80位的浮点数据寄存器，在进行浮点运算的时候ST0～ST7
    在进行MMX运算的时候，MM0～MM1
  从总体上说，MMX指令属于整数指令。（但是这个整数指令可以处理图像、图形、音频、通讯、信号处理等其他功能）

## Slide 46: 5.9 多媒体 CPU
MMX指令的先进性体现在以下五个方
  SIMD结构 
  饱和运算方式
  积和运算方式
  比较指令
  转换指令

## Slide 47: 5.9 多媒体 CPU
SIMD结构：
  利用CPU64的带宽，一次可以并行处理8个8位数据，或4个16位数据等
饱和运算：
  在运算结果>最大值，按最大值计算
  运算结果<最小值，按最小值计算
  不用处理溢出，提高了处理能力
  适合于象素数据的处理

## Slide 48: 5.9 多媒体 CPU
在图像处理里经常有（比如说增加亮度）两种灰度值运算后要判断只是否大于255或小于0，根据结果再取255或0，现在只要一条指令。 这几条指令分别是： PADDS[B,W] 饱和有符号数加[byte, word] PADDUS[B,W] 饱和无符号数加[byte, word] PSUBS[B,W] 饱和有符号数减[byte, word] PSUBUS[B,W] 饱和无符号数减[byte, word]
PADDS[B,W]的意思就是PADDSB和PADDSW的简写

## Slide 49: 5.9 多媒体 CPU
积和运算：
  PMADDWD
  具有乘法－累加操作功能
  适合向量计算和矩阵计算

## Slide 50: 5.9 多媒体 CPU
比较指令:
  MMX的比较指令不建立标志位，而是建立真假条件的屏蔽字。并且取消了转移指令，这是MMX技术的一个重要性能特征。

## Slide 51: 5.9 多媒体 CPU
转换指令:
  MMX的转换指令，是紧缩或解紧缩指令，能方便地完成各种精度的数据转换，其中紧缩指令带有饱和操作。
    PACKUSWB
      有符号数WORD带饱和压缩成无符号BYTE
    PACKSS[WB,DW]
      有符号数带饱和压缩成有符号数[word->byte,dword->word]

## Slide 52: 5.9 多媒体 CPU
下面以PACKSSDW来说明：
  将64位有符号源操作、和64位有符号目的操作数，紧缩成64位有符号数。
  带有饱和操作，如果超出范围，则为FFFFH
转换指令广泛用于矩阵的行列转换

## Slide 53: 5.9 多媒体 CPU
解紧缩指令
  PUNPCKH[BW,WD,DQ]
    交错放置两数的高位
    [byte->word,word->dword,dword->qword]
  PUNPCKL[BW,WD,DQ]
    交错放置两数的低位
    [byte->word,word->dword,dword->qword]

## Slide 54: 5.9 多媒体 CPU
  由于使用了浮点数寄存器，Intel的Pentium MMX在切换执行浮点指令和MMX指令之间有一个状态转换过程，该过程大约要50个时钟周期。因此如果大量混用MMX指令和浮点指令，会降低CPU的执行效率。

## Slide 55: 5.9 多媒体 CPU
动态执行技术
  通过预测程序流来调整指令的执行，分析程序的数据流来选择指令执行的最佳顺序
  涉及数据相关性、指令调度法、转移预测法、指令的发射顺序和完成顺序等流水技术
  适合MMX指令的加速执行
  实现的关键技术：
    取消“取指”、“执行”的时间顺序，采用指令缓冲池
    允许执行单元在一个较大的范围内调遣和执行可以译码过的指令
返回

## Slide 56: 核心结构示意图看下图
返回

## Slide 57
取指/译码单元：
  从指令cache取指，
  3个并行译码ID
调遣/执行单元：
  从数据cache接受数据流，依数据和资源的相关性规划微操作的执行，并暂存推测执行的结果。
回收单元：
  找出那些已被执行完的微操作，并按原始顺序对它们重新排序，按原顺序逐个回收。
5.9 多媒体 CPU
返回

## Slide 58: 第五章小结
CPU是计算机的中央处理部件，具有指令控制、操作控制、时间控制、数据加工等基本功能。早期的CPU由运算器和控制器两大部分组成。随着高密度集成电路技术的发展，当今的CPU芯片变成运算器、cache和控制器三大部分，其中还包括浮点运算器、存储管理部件等。
CPU中至少要有如下六类寄存器：指令寄存器、程序计数器、地址寄存器、数据缓冲寄存器、通用寄存器、状态条件寄存器。CPU从存储器取出一条指令并执行这条指令的时间和称为指令周期。CISC中，由于各种指令的操作功能不同，各种指令的指令周期是不尽相同的。划分指令周期，是设计操作控制器的重要依据。
返回

## Slide 59: 第五章小结
RISC中，由于流水执行，大部分指令在一个机器周期完成。时序信号产生器提供CPU周期（也称机器周期）所需的时序信号。操作控制器利用这些时序信号进行定时，有条不紊地取出一条指令并执行这条指令。
微程序设计技术是利用软件方法设计操作控制器的一门技术，具有规整性、灵活性、可维护性等一系列优点，因而在计算机设计中得到了广泛应用。但是随着ULSI技术的发展和对机器速度的要求，硬连线逻辑设计思想又得到了重视。
硬连线控制器的基本思想是：某一微操作控制信号是指令操作码译码输出、时序信号和状态条件信号的逻辑函数，即用布尔代数写出逻辑表达式，然后用门电路、触发器等器件实现。
返回

## Slide 60: 第五章小结
从简单到复杂，举出一个CPU模型以及Intel8088、IBM370CPU等传统CPU的结构，目的在于使读者由浅入深地理解教学内容，也使读者了解了计算机技术的发展历程。这对于建立整机概念是十分重要的。不论微型机还是超级计算机，并行处理技术已成为计算机技术发展的主流。
并行处理技术可贯穿于信息加工的各个步骤和阶段。概括起来，主要有三种形式：①时间并行；②空间并行；③时间并行+空间并行。
流水CPU是以时间并行性为原理构造的处理机，是一种非常经济而实用的并行技术。目前的高性能微处理机几乎无一例外地使用了流水技术。流水技术中的主要问题是资源相关、数据相关和控制相关，为此需要采取相应的技术对策，才能保证流水线畅通而不断流。
返回

## Slide 61: 第五章小结
RISC CPU是继承CISC的成功技术，并在克服CISC机器缺点的基础上发展起来的。RISC机器的三个基本要素是：①一个有限的简单指令集，②CPU配备大量的通用寄存器，③强调指令流水线的优化。RISC机器一定是流水CPU，但流水CPU不一定是RISC机器。如奔腾CPU是流水CPU，但奔腾机是CISC机器。
多媒体CPU是带有MMX技术的处理器。MMX是一种多媒体扩展结构技术，特别适合于图像数据处理，极大地提高了计算机在多媒体和通信应用方面的功能。多媒体CPU以新一代奔腾CPU为代表，开始采用单指令流多数据流的新型结构。
返回

## Slide 62: 作业
书本第182页，12、13